## Slide 1: การแปลข้อมูลการสำรวจชั้นดินและการนำไปใช้
นายเอกรัตน์ นาคะกุล

## Slide 2: ดิน (Soil)
ลักษณะของดินโดยทั่วไป

## Slide 3: ดิน (Soil)
ดิน หมายถึง มวลรวมของวัสดุหลายชนิดที่มีขนาด ต่างกัน มีคุณสมบัติต่างกัน ในที่นี้เรียกว่า “มวลดิน” ซึ่งได้แก่ หิน กรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียว
การจำแนกมวลดินเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติของมวลรวม จะทำให้สามารถคาดคะเนคุณสมบัติทางวิศวกรรมและการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้

## Slide 4: ประเภทของของดิน

## Slide 5: การจำแนกดิน
การจำแนกดินจะพิจารณาจากคุณสมบัติหลายอย่างประกอบกัน ดังนี้
ขนาดคละของอนุภาคที่
ประกอบเป็นมวลดิน
คุณสมบัติด้านความเหนียว
ของดิน (Plasticity)
ความแข็งแรงของมวลดิน
(Shear Strength)
การจำแนกดิน

## Slide 6: การหาขนาดคละของมวลดิน
การแบ่งอนุภาคของดิน แบ่งได้ดังนี้
- เม็ดดินส่วนหยาบ คือเม็ดดินที่มีขนาดตั้งแต่ 0.075 มม.ขึ้นไป ได้แก่ หิน (Rock) กรวด (Gravel) ทราย (Sand)
- เม็ดดินส่วนละเอียด คือเม็ดดินที่มีขนาดตั้งแต่ 0.075 มม.ลงมา ได้แก่ ดินตะกอน (Silt) ดินเหนียว (Clay)

## Slide 7: การหาขนาดคละของมวลดิน
การหาขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่อน (Sieve Analysis)
การหาขนาดเม็ดดินด้วยไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer Analysis)
การหาขนาดของดินเม็ดหยาบ
การหาขนาดของดินเม็ดละเอียด

## Slide 8: การหาขนาดคละของเม็ดดินส่วนหยาบ
เม็ดดินที่มีรูปทรงไม่แน่นอนไม่สามารถวัดขนาดได้โดยตรง การวัดจึงใช้ตะแกรงร่อน (Sieve) ที่มีขนาด (Opening) ขนาดต่างๆเป็นตัวแยกขนาด

## Slide 9: การหาขนาดคละของเม็ดดินส่วนหยาบ

## Slide 10: การหาขนาดคละของมวลดิน

## Slide 11: การจำแนกดินตามขนาดของเม็ดดิน

## Slide 12: การจำแนกดินตามขนาดของเม็ดดิน

## Slide 13: Sieve Analysis

## Slide 14: การจำแนกดินตามขนาดของเม็ดดิน
ดินที่มีขนาดคละกันดี (Well Graded Soil)

## Slide 15: การจำแนกดินตามขนาดของเม็ดดิน

## Slide 16: คุณสมบัติด้านความเหนียวของดิน
Liquid Limit, LL : ปริมาณความชื้นน้อยที่สุด ที่มวลดินจะมีสภาพเป็นของเหลว และไหลได้

## Slide 17: คุณสมบัติด้านความเหนียวของดิน
Plastic Limit, PL : ปริมาณความชื้นน้อยที่สุดที่มวลดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจาก Plastic เป็นของแข็ง

## Slide 18: คุณสมบัติด้านความเหนียวของดิน
Plastic Index, PI : ช่วงปริมาณความชื้นที่ดินอยู่ในช่วง Plastic
PI = LL - PL

## Slide 19: คุณสมบัติด้านความเหนียวของดิน
Shrinkage Limit, SL : ปริมาณความชื้นของดินที่หากสูญเสียความชื้นไปอีกปริมาตรจะไม่ลดลง

## Slide 20: คุณสมบัติด้านความเหนียวของดิน
สภาวะความเหนียวตามปริมาณน้ำในมวลดิน

## Slide 21: Grain Size Analysis (การหาขนาดของเม็ดดิน)
การหาขนาดของดินเม็ดหยาบ

## Slide 22
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องเขย่าตะแกรง
2. ชุดตะแกรงสำหรับร่อน
3. ตะแกรงสำหรับล้าง
4. เครื่องชั่ง มีความละเอียด 0.1 กรัม
5. ถาดรองสำหรับชั่ง
6. กระป๋องใส่ดิน
7. แปรงชนิดอ่อนและชนิดแข็ง
8. เตาอบ
Sieve Analysis

## Slide 23
ชุดตะแกรงสำหรับร่อน
ขนาดของช่องตะแกรง
# 3/8’’ = 9.52 มิลลิเมตร
# 4 = 4.75 มิลลิเมตร
# 10 = 2.00 มิลลิเมตร
# 40 = 4.25 มิลลิเมตร
# 100 = 1.50 มิลลิเมตร
# 200 = 0.075 มิลลิเมตร
Sieve Analysis

## Slide 24
1.นำตัวอย่างดินมาอบในเตาอบด้วยอุณหภูมิ 110±5 องศา
2.นำดินที่อบแห้งแล้วมาชั่งหา น้ำหนักดินแห้ง
Sieve Analysis

## Slide 25
Sieve Analysis
3.นำตัวอย่างดินที่ชั่งแล้วมาล้างน้ำผ่านตะแกรงเบอร์ #200
4.นำดินที่เหลือค้างบนตะแกรงมาอบที่อุณหภูมิ 110±5 องศา

## Slide 26: Sieve Analysis
5.นำตัวอย่างดินมาร่อนด้วยเครื่องเขย่าตะแกรง ใช้เวลา 10 -15 นาที
6.นำตัวอย่างดินที่ค้างแต่ละตะแกรงมาชั่งน้ำหนัก

## Slide 27: Sieve Analysis

## Slide 28: Sieve Analysis

## Slide 29: Sieve Analysis

## Slide 30: Grain Size Analysis (การหาขนาดของเม็ดดิน)
การหาขนาดของดินเม็ดละเอียด
เม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า 0.075 มม. ไม่สามารถวัดขนาดโดยใช้ตะแกรงได้ การวัดขนาดจึงใช้หลักการตกตะกอน ตามกฎของ Stroke’s law โดยวิธี Hydrometer Analysis

## Slide 31: Hydrometer Analysis
1.นำตัวอย่างดินส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ #200 แล้ว ประมาณ 50 กรัม มาผสมกับ น้ำสะอาดและสารละลาย Dispessing Agent เพื่อสะเทินเม็ดดินไม่ให้รวมตัวกันจากแรงดึงดูดของประจุไฟฟ้า

## Slide 32: Hydrometer Analysis
2.นำตัวอย่างดินมาเข้าเครื่องกวน ประมาณ 3-5 นาที
3.เทตัวอย่างใส่กระบอกแก้วสำหรับตกตะกอนให้หมด เติมน้ำลงไปให้ถึงขีด 1000 ซีซี
4.ปิดฝากระบอกแก้วแล้วเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากัน

## Slide 33: Hydrometer Analysis
5.วางกระบอกแก้วลง ใช้ Hydrometer จุ่มลง และอ่านค่าต่างๆ จนครบ 24 ชั่วโมง

## Slide 34: Hydrometer Analysis
6.นำตัวอย่างดินที่ตกตะกอนมาเขย่าแล้วเทส่วนผสมออกมาให้หมด แล้วนำไปอบหาน้ำหนักดินแห้ง

## Slide 35
การหาขนาดคละของมวลดิน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดดิน, มม.
% Finer

## Slide 36: Atterberg’s Limits

## Slide 37: Atterberg’s Limits
เครื่องมือ Liquid Limit
1. ตะแกรง เบอร์ # 40
2. เครื่องมือเคาะหาขีดจำกัดเหลว
3. เครื่องมือปาดร่องดิน
4. เครื่องชั่ง มีความละเอียด 0.1 กรัม
5. ถ้วยสำหรับผสมดิน
6. พายกวนดิน
7. กระป๋องใส่ดิน
8. ขวดน้ำพลาสติก
9. เตาอบ

## Slide 38: Atterberg’s Limits
1. เตรียมตัวอย่างดินโดยร่อนผ่านตะแกรง #40 ประมาณ 150-200 กรัม

## Slide 39: Atterberg’s Limits
2. แบ่งตัวอย่างดินใส่ถ้วยผสมดินเติมน้ำลงไป ใช้พายกวนดินให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งตัวอย่างดินส่วนหนึ่งไว้สำหรับทดสอบ Plastic Limit

## Slide 40: Atterberg’s Limits
3. ตักตัวอย่างดินที่ผสมแล้วใส่ลงในถ้วยทองเหลืองของเครื่องมือหาขีดจำกัดเหลว ปาดหน้าให้เรียบ ใช้เครื่องมือปาดร่องดินทำการปาดให้เป็นร่องตรงกลางถ้วยจนเห็นพื้นถ้วย

## Slide 41: Atterberg’s Limits
4. หมุนเคาะให้ถ้วยทองเหลืองตกกระทบกับพื้นแท่นรองทันทีในอัตรา 2 ครั้งต่อ วินาที เคาะจนดินเคลื่อนเข้ามาชนกันยาว 1 เซนติเมตร นับจำนวนการเคาะและบันทึกจำนวนครั้งของการเคาะไว้

## Slide 42: Atterberg’s Limits
5. ตักตัวอย่างดินบริเวณที่ดินไหลมาชนกันใส่กระป๋องนำไปชั่งน้ำหนัก (น้ำหนักดินเปียก)

## Slide 43: Atterberg’s Limits
6. นำไปอบในเตาอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 110 ± 5 ประมาณ 8 – 10 ชม. แล้วนำออกมาชั่งหาน้ำหนัก(น้ำหนักดินแห้ง)

## Slide 44: Atterberg’s Limits
7. ตักดินที่เหลือในถ้วยทองเหลืองกลับลงถ้วยผสม
เพิ่มน้ำลงในถ้วยผสมอีกใช้พายกวนดินให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำการทดลองอีกอย่างน้อย 3 ครั้ง

## Slide 45: Atterberg’s Limits
จำนวนการเคาะที่เหมาะสม
ครั้งที่ | จำนวนการเคาะ(ครั้ง)
1 | 30 ถึง 35
2 | 25 ถึง 30
3 | 20 ถึง 25
4 | 15 ถึง 20

## Slide 46: Atterberg’s Limits
8. การหา Plastic Limit โดยนำเอาตัวอย่างดินที่แบ่งไว้มาทำการลดความชื้น โดยผึ่งให้มาดและปั้นจนไม่ติดมือ และนำไปคลึงบนกระจกให้เป็นเส้นยาวสม่ำเสมอจนดินเริ่มปริแตกโดยมีขนาด  3.2 มิลลิเมตร หรือ 1 หุน

## Slide 47: Atterberg’s Limits
9. ตัดดินเป็นแท่งสั้นๆใส่กระป๋องชั่งน้ำหนัก นำไปอบในเตาอบ
10. นำตัวอย่างดินที่อบแห้งแล้วมาชั่งหาน้ำหนักดินแห้ง

## Slide 48: Atterberg’s Limits
การคำนวณหาความชื้น

## Slide 49: Atterberg’s Limits
การคำนวณหาความชื้น Liquid Limit

## Slide 50: Atterberg’s Limits
Liquid Limit = 44.70 %

## Slide 51
Liquid Limit = 44.7 %
การคำนวณหาความชื้น Plastic Limit
Plastic Limit =
Atterberg’s Limits

## Slide 52: Atterberg’s Limits
การคำนวณหาค่า Plasticity Index
PI = LL – PL
PI = Plasticity Index
LL = Liquid Limit
PL = Plastic Limit
PI = 44.70 – 31.15
PI = 13.55 %

## Slide 53: Atterberg’s Limits

## Slide 54: สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับการจำแนกประเภทดิน

## Slide 55: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 56: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 57
การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 58: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 59: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 60: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 61: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 62: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 63: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 64: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 65: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 66: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 67: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified

## Slide 68: การจำแนกดินจากความแข็งแรงของดิน
ความแข็งแรงของดิน (Solid Strength) คือ ความสามารถในการต้านทานแรงเฉือนของดินจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคดิน และ/หรือ
  แรงเสียดทานระหว่างอนุภาคดิน

## Slide 69: ค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน

## Slide 70: Unconfined Compressive Strength

## Slide 71: การทดสอบ Soil Strength ในดิน
Direct Shear Test

## Slide 72: การทดสอบ Soil Strength ในดิน
Triaxial Test

## Slide 73: Relative Density of Sand
สถานะภาพของดินทราย | ความหนาแน่น สัมพัทธ์ | มุมเสียดทาน, Ø
หลวมมาก หลวม ปานกลาง แน่น แน่นมาก | 0 – 15 15 – 35 35 – 65 65 – 85 85 - 100 | < 28.5 28.5 – 30 30 -36 36 – 41 > 41

## Slide 74: Consistency of Clay
สภาพของดินเหนียว | กำลังต้านแรงกดแบบ Unconfined (กก/ซม2)
อ่อนมาก อ่อน ปานกลาง แข็ง แข็งมาก ดินดาน | < 0.25 0.25 – 0.5 0.5 – 1 1 – 2 2 – 4 >4

## Slide 75: การหาข้อมูลชั้นดิน
สำหรับงานฐานราก
วัตถุประสงค์
สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้าง

## Slide 76: การสำรวจชั้นดิน
การสำรวจชั้นดิน คือ การเจาะดิน ทดสอบดินในสนาม เก็บตัวอย่างดิน ทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ

## Slide 77: การเจาะดิน
การเจาะด้วย Hand Auger : เพื่อจำแนกดิน รวมทั้งนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นการเจาะไม่ลึกมากนัก

## Slide 78: การเจาะดิน
การเจาะด้วยวิธีฉีดล้าง (Wash Boring) : สามารถเก็บตัวอย่างได้ความลึก 50 เมตร

## Slide 79: กระบอกเก็บตัวอย่างดิน
ใช้เก็บตัวอย่างดินทุกช่วงความลึกที่กำหนด เพื่อนำดินไปทดสอบในห้องทดสอบ
  Thin wall Shelby tube sampler : สำหรับตัวอย่างดินคงสภาพ
  Split barrel sampler : สำหรับตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพ

## Slide 80: การเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)

## Slide 81: เครื่องเจาะดินชนิดสามขา
การเจาะสำรวจชั้นดิน ด้วยการกระแทกล้างน้ำ ให้ได้ความลึกแต่ละชั้น ที่ต้องการ ก่อนที่จะนำกระบอกเก็บตัวอย่างไปเก็บตัวอย่าง

## Slide 82: เครื่องเจาะดินชนิดสามขา
รูปแสดงเครื่องทดสอบแบบ Wash boring

## Slide 83: เครื่องเจาะดินชนิดสามขา

## Slide 84: วิธีเก็บตัวอย่างดิน
1. การเก็บตัวอย่างดินแบบคงสภาพ
(Undisturbed Sample) ASTM D 1587
2. การเก็บตัวอย่างดินแบบไม่คงสภาพ
(Disturbed Sample) ASTM D 1586

## Slide 85: ASTM D 1587 กระบอกเปลือกบาง Ø 7.50 ซม. ยาว 60.0 ซม.
การเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพ
ล้างหลุมเจาะให้สะอาด และนำกระบอกบางติดก้านเจาะลงไปเก็บตัวอย่าง โดยการค่อยๆ กดที่ก้านเจาะเพื่อให้กระบอกจมดิน
การเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพ ใช้ได้เฉพาะดินเหนียวอ่อน ถึงปานกลาง เท่านั้น
รูปแสดงการเก็บตัวอย่างดินด้วยกระบอกเปลือกบาง

## Slide 86: ASTM D 1587 กระบอกเปลือกบาง Ø 7.50 ซม. ยาว 60.0 ซม.
เมื่อเก็บตัวอย่างได้แล้วนำกระบอกตัวอย่างมาเคลือบ Wax ทั้งหัวและท้ายกระบอก เพื่อรักษาความชื้นในตัวอย่าง ระหว่างนำเข้าห้องปฏิบัติการ

## Slide 87: ASTM D 1586 กระบอกผ่า Ø 2 นิ้ว ยาว 60.0 ซม.
การเก็บตัวอย่างแบบไม่คงสภาพ
ล้างหลุมเจาะให้ได้ระยะที่ต้องการ แล้วนำกระบอกเก็บตัวอย่างชนิดผ่าต่อด้ามเจาะลงไปเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างชนิดนี้ จะได้ค่า SPT โดยการตอกด้วยตุ้ม หนัก 140 ปอนด์ ยกสูง 30 นิ้ว ปล่อยกระแทกแล้วนับค่าแต่ละชั้น ชั้นละ 6 นิ้ว 3 ค่า และจะนำค่าที่ 2 + 3 จะได้ค่า Blows/ft นำกระบอกขึ้นจากหลุมเจาะ เพื่อนำตัวอย่างมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ

## Slide 88: ASTM D 1586 กระบอกผ่า Ø 2 นิ้ว ยาว 60.0 ซม.

## Slide 89: ASTM D 1586 กระบอกผ่า Ø 2 นิ้ว ยาว 60.0 ซม.
รูปกระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีกสำหรับการทำ SPT (ASTM D1586)

## Slide 90: การทดสอบ Standard Penetration Test
30 นิ้ว
น้ำหนักตุ้ม 140 ปอนด์

## Slide 91: การทดสอบ Standard Penetration Test
รูปการทดสอบฝังจมมาตรฐาน (SPT)

## Slide 92: การตรวจนับค่า SPT (Standard Penetration Test)

## Slide 93: การทดสอบ SPT (Standard Penetration Test)
= 6
= 10
= 15
N value = N2+N3
= 10+15
= 25 Blows/ft.

## Slide 94: Relative Density ของดินทราย และ Consistency ของดินเหนียว

## Slide 95: การหยั่งชั้นดิน (Sounding)
เป็นการกด หรือตอกหัวโลหะผ่านก้านต่อ แล้ววัดแรงต้านทานของชั้นดิน ได้แก่
  Standard Penetration Test
  Field Vane Shear
  Kunzelstab Sounding

## Slide 96: Standard Penetration Test

## Slide 97: Field Vane Shear

## Slide 98: Kunzelstab Sounding

## Slide 99: การสำรวจชั้นดิน
ในการเก็บตัวอย่างดินเปลี่ยนสภาพด้วย Split Barrel Sampler
สามารถนำค่า Blow count (N Values) มาจำแนกสถานภาพของ
ดินเบื้องต้นได้ เรียกว่า Standard Penetration Test

## Slide 100: SPT /Coarse Grain Soil
N (blow/ft) | สถานะภาพของดินทราย | ความหนาแน่น สัมพัทธ์ | มุมเสียดทาน, Ø
0 - 4 4 -10 10 - 30 30 - 50 >50 | หลวมมาก หลวม ปานกลาง แน่น แน่นมาก | 0 – 15 15 – 35 35 – 65 65 – 85 85 - 100 | < 28.5 28.5 – 30 30 -36 36 – 41 > 41

## Slide 101: SPT /Fine Grain Soil
N (blows / ft) | สภาพของดินเหนียว | กำลังต้านแรงกดแบบ Unconfined (กก/ซม2)
0 – 2 2 – 4 4 – 8 8 – 15 15 – 30 >30 | อ่อนมาก อ่อน ปานกลาง แข็ง แข็งมาก ดินดาน | < 0.25 0.25 – 0.5 0.5 – 1 1 – 2 2 – 4 >4

## Slide 102: งานฐานรากอาคาร
ฐานราก คือ ส่วนประกอบที่รับน้ำหนักของอาคาร ซึ่งรวมน้ำหนักของอาคารแล้วถ่ายลงมายังเสา ผ่านฐานรากลงสู่ดิน

## Slide 103: งานฐานรากอาคาร
ฐานรากสามารถแบ่งประเภทตามวิธีถ่ายน้ำหนักได้ คือ
1. ฐานรากแผ่
2. ฐานรากเสาเข็ม

## Slide 104: ฐานรากแผ่
ฐานรากแผ่
ฐานรากแผ่จะต้องวางในชั้นดินแข็ง โดยปกติจะวางอยู่บนชั้นกรวดหรือชั้นดินดาน หรือจะวางบนชั้นดินเหนียวแข็งหรือทรายแน่น โดยชั้นดินดังกล่าวจะต้องมีความหนาเพียงพอและจะต้องไม่มีชั้นดินอ่อนอยู่ในชั้นดินที่ลึกต่อลงไป
ข้อควรระวังของการใช้ฐานรากแผ่
การใช้ฐานรากแผ่จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่
1. ระดับน้ำใต้ดิน
2. โครงสร้างที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเอียง ที่ชั้นดินอาจมีการเคลื่อนตัว
3. การกัดเซาะของน้ำผิวดิน
4. งานก่อสร้างใกล้เคียงที่มีการขุดดินลึก

## Slide 105
การคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากแผ่ จากคุณสมบัติของดินการวิบัติของฐานรากมักเกิดจาก น้ำหนักที่กระทำบนฐานรากมากกว่าดินที่รองรับได้ การวิบัติจะเกิดในกรณีดังนี้
1. วิบัติแบบ General Shear ฐานรากวางบนดินแข็งหรือทรายแน่น
2. วิบัติแบบ Load Shear ฐานรากวางบนดินเหนียวแข็งปาน กลาง หรือทรายแน่นปานกลาง
3. วิบัติแบบ Punching Shear ฐานรากวางบนดินอ่อน
นอกจากนี้ยังมีวิบัติที่เกิดจากการทรุดตัวเกินกว่าข้อกำหนดที่ยอมรับได้คือ > 1 นิ้ว
ฐานรากแผ่

## Slide 106
ฐานรากแผ่
การคำนวณฐานรากแผ่

## Slide 107
ฐานรากแผ่
ตัวอย่างการคำนวณ (ดินเหนียว)

## Slide 108
ฐานรากแผ่
ตัวอย่างการคำนวณ (ดินทราย)

## Slide 109: ฐานรากเสาเข็ม
ฐานรากเสาเข็ม
กรณีที่ฃั้นดินในระดับตื้นมีความแข็งแรงไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกจากอาคาร ต้องใฃ้ฐานรากเสาเข็มแทนฐานรากแผ่ การรับน้ำหนักของเสาเข็มจะรับโดยแรงเสียดทานระหว่างเสาเข็มกับดินที่อยู่โดยรอบ (Skin Friction) และแรงต้านรีบที่ปลายเสาเข็ม (End Bearing)

## Slide 110: ฐานรากเสาเข็ม
การคำนวณฐานรากเสาเข็ม

## Slide 111: ฐานรากเสาเข็ม

## Slide 112: ฐานรากเสาเข็ม

## Slide 113: ฐานราก
Undrained Shear Strength, C (t/m2)

## Slide 114: ฐานรากเสาเข็ม

## Slide 115: การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ
Unit Weight
Sieve Analysis
Plasticity
Moisture Content
Unconfined
Compressive Strength
การทดสอบใน Lab
นำตัวอย่างดินจากกระบอกเก็บตัวอย่างไปทดสอบสอบหาคุณสมบัติต่างๆ
Direct Shear Test
ถ.พ.

## Slide 116: การบันทึกข้อมูล
ในรายงานการเจาะสำรวจดินจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
  ตำแหน่งหลุมเจาะ ระดับผิวดิน หมายเลขหลุม ระดับน้ำใต้ดิน
  ผู้รับผิดชอบการเจาะดิน
  วิธีการเจาะ วิธีการเก็บตัวอย่างดิน รายละเอียดชั้นดิน ลักษณะดิน ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
  แสดงไว้ใน Summary of Test Result และ Boring log

## Slide 117
www.themegallery.com
Thank You !