## Slide 1: การบดอัดดิน

## Slide 2: การบดอัดดิน
มวลดิน ประกอบไปด้วย เม็ดดินขนาดคละต่างๆ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (Air Void) และน้ำ
การบดอัดดินคือ การปรับปรุงคุณภาพดินทำให้เกิดการเรียงตัวใหม่ของโครงสร้างเม็ดดิน ทำให้ดินอัดตัวกันแน่น ลดขนาดช่องว่างของดิน โดยใช้พลังงานเชิงกลมากระทำต่อดินในปริมาณความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความแน่น(Density)สูงตามต้องการหรือตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

## Slide 3: การบดอัดดิน
ประโยชน์ที่ได้จากการบดอัดดิน
- ดินอัดตัวกันแน่น และมีความหนาแน่น (Unit Weight) เพิ่มขึ้น
- ช่องว่างในดิน (Air Void) ลดลง
- ความแข็งแรง (Strength) เพิ่มขึ้น
- มีการทรุดตัวของดินลดลง
- น้ำซึมผ่านยากขึ้น

## Slide 4: การบดอัดดิน
คุณภาพของการบดอัดดินขึ้นอยู่กับ
- ปริมาณน้ำในดินในขณะที่บดอัด
- พลังงานที่ใช้ในการบดอัด
- วิธีการบดอัด
- ชนิดของดินที่บดอัด

## Slide 5: การบดอัดดิน
ปริมาณน้ำและการหล่อลื่น
การบดอัดดินให้ได้ความแน่นจะต้องใช้น้ำเป็นตัวหล่อลื่น หากปริมาณน้ำน้อยเกินไปการหล่อลื่นจะไม่ดีพอ หากปริมาณน้ำมากเกินไป น้ำจะเข้าไปแทรกอยู่รอบๆ มวลดิน ทำให้อนุภาคของดินแยกตัวห่างจากกัน ดังนั้นปริมาณความชื้นของดินกับความหนาแน่นของดินจึงมีความสัมพันธ์กัน

## Slide 6: การบดอัดดิน
การบดอัดดินในห้องทดสอบ
- ดินที่มีความเชื่อมแน่น (Cohesive Soil) จะทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง Dry Density กับปริมาณน้ำในดินของมวลดิน ภายใต้พลังงานจำนวนหนึ่งโดยการทดสอบ Compaction Test
- ดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น (Cohesiveless Soil) จะทดสอบหาความหนาแน่นสูงสุดโดยการทดสอบ Relative Density Test

## Slide 7: การบดอัดดิน
มาตรฐานการบดอัดดินในห้องทดสอบ
- การบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Test)
ASTM D-698 (12,400 ft-lb/ft3)
- การบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Test)
ASTM D-1557 (56,000 ft-lb/ft3)

## Slide 8: การบดอัดดิน
TEST | Mold Size | Wt. of Hammer(lb) | layer | Height of Drop (in) | Blows Per Layer | Energy /Vol. (ft-lb/ft3)
Standard Proctor | Ø4.0’’x4.6’’ Ø6.0’’x5.0’’ | 5.5 5.5 | 3 3 | 12 12 | 25 56 | 12,400 12,400
Modified Proctor | Ø4.0’’x4.6’’ Ø6.0’’x5.0’’ | 10.0 10.0 | 5 5 | 18 18 | 25 56 | 56,000 56,000
ตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์และพลังงานที่ใช้ในการทดสอบการบดอัดดิน

## Slide 9: การบดอัดดิน

## Slide 10: การบดอัดดิน

## Slide 11: การบดอัดดิน
2. การบดอัดดินในสนาม
1. การบดอัดดินในห้องทดสอบ

## Slide 12
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 13
Standard Proctor
Mold ขนาด Ø 4 นิ้ว Hammer หนัก 5.5 ปอนด์ หรือ 2.5 กิโลกรัม ระยะยก สูง 12 นิ้ว
- Modified Proctor
Mold ขนาด Ø 6 นิ้ว Hammer หนัก 10 ปอนด์ หรือ 4.5 กิโลกรัม ระยะยก สูง 18 นิ้ว
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 14
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 15
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 16
1. หาปริมาตรของ Mold และน้ำหนักของ Mold
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 17
2.เตรียมตัวอย่างดินสำหรับทดสอบ โดยพึ่งดินให้แห้งแล้วย่อยให้แตกออกจากกันและร่อนผ่านตะแกรงตามมาตรฐาน
(ตะแกรงที่ใช้ร่อน เบอร์ ¾’’ และ #4)
Standard Proctor 3 กิโลกรัม
จำนวน 4-5 ชุด (ตำอย่างน้อย 4 จุด)
Modified Proctor 5 กิโลกรัม
จำนวน 4-5 ชุด (ตำอย่างน้อย 4 จุด)
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 18
3. ผสมน้ำลงไปในตัวอย่างดินที่เตรียมไว้แล้วประมาณ 3-4 % คลุกเคล้าให้ทั่ว
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 19
4.ใช้ Hammer ตำลงไปใน Mold ที่ใส่ดินไว้แล้ว (ตามมาตรฐานที่ต้องการ)
Standard Proctor
ตำ 3 ชั้นๆละ 25 ครั้ง
Modified Proctor
ตำ 5 ชั้นๆละ 56 ครั้ง
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 20
5. ตำครบตามมาตรฐานที่ต้องการแล้ว ให้ถอด Collar ออก แล้วปาดดินส่วนที่สูงเกินขอบ Mold ออก ปาดให้เรียบ
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 21
6. นำ Mold ที่ปาดเรียบร้อยแล้วไปชั่งหาน้ำหนัก และบันทึก
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 22
7.นำดินออกจาก Mold ใส่กระป๋องนำไปชั่งหาน้ำหนักและนำไปอบหาปริมาณความชื้นต่อไป
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 23
8. นำตัวอย่างดินชุดที่ 2 มาผสมน้ำลงไปในตัวอย่างดินที่เตรียมไว้แล้วให้มากกว่าชุดที่ 1 ประมาณ 2-3 % คลุกเคล้าให้ทั่ว แล้วทำการตำอีก ทำตามขันตอนที่ 4-7 อีก จนกระทั่งน้ำหนักดินใน Mold ลดลง
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 24
การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 25: การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

## Slide 26: การบดอัดดิน
การบดอัดดินในสนาม

## Slide 27: การบดอัดดินในสนาม
วัสดุที่ใช้ถมบดอัด จะต้องไม่นำวัสดุที่ขุดมาถมโดยตรง แต่จะต้องนำไปกองไว้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับการบดอัดในบริเวณที่เตรียมไว้ก่อน หลังจากการตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ จึงจะนำไปปรับปริมาณความชื้นให้เหมาะสมตาม Optimum Moiture Content ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนจึงจะนำไปถมและบดอัดในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้เมื่อถมและบดอัดแล้วจะสามารถรับน้ำหนักได้และไม่รั่วซึม

## Slide 28
การควบคุมความชื้น
1. วัสดุถมและบดอัดที่มีความชื้นน้อยกว่า Optimum Moisture Content ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จะต้องเพิ่มความชื้นโดยการฉีดน้ำลงบนกองวัสดุแล้วใช้เครื่องจักรในการคลุกเคล้าดินให้มีความชื้นสม่ำเสมอ
2. กรณีความชื้นมีมากเกินไป จะต้องตากดินให้ได้ความชื้นตามที่ทดสอบ จึงจะนำไปถมและบดอัดได้
การบดอัดดินในสนาม

## Slide 29: การบดอัดดินในสนาม
แปลงทดลองการถมและบดอัด
ก่อนการบดอัด ควรมีพื้นที่แปลงทดลองเพื่อพิจารณาแนวทาง จำนวนเที่ยวของการบดอัดให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้ในการบดอัด
เครื่องมือที่ใช้ในการบดอัด
1. รถบดตีนแกะ เหมาะสำหรับดินเหนียวที่มีความเหนียวสูง
2. รถบดล้อเหล็ก เหมาะสำหรับการบดอัดทราย กรวด ลูกรัง
3. เครื่องมือบดอัดแบบ Frog Hammer เหมาะสำหรับการบดอัดบริเวณพื้นที่แคบๆ เช่น ทรายรองพื้นท่อ

## Slide 30: การจำแนกประเภทของดินโดยระบบ Unified
การบดอัดดินในสนาม

## Slide 31: การบดอัดดินในสนาม
การวัดคุณภาพการบดอัดดินในสนาม
วัดคุณภาพการบดอัดดินได้โดยการนำค่าความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) ของดิน ในสนามมาเทียบกับค่าความหนาแน่นแห้ง (Maximum Dry Density) ของดินชนิดนั้นที่ได้จากการทดสอบในห้องทดสอบ

## Slide 32
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
ในการก่อสร้างงานดิน เมื่อบดอัดดินแล้วเสร็จจะต้องทดสอบผลการบดอัด เพื่อตรวจสอบว่าได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนดหรือไม่ วิธีหาความหนาแน่นในสนามจะมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ
Sand Cone Method คือการใช้ทรายช่วยในการหาปริมาตรของหลุม
Rubber Balloon Method คือการใช้น้ำช่วยในการหาปริมาตรของหลุม
Nuclear Method คือ การใช้รังสีแกรมม่า (Gamma Ray)

## Slide 33
Sand Cone Method
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556

## Slide 34: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556
เครื่องมือและอุปกรณ์
1.ขวดรูปทรงกระบอก สำหรับบรรจุทราย
2.กรวยโลหะ มีลิ้นปิด เปิด เพื่อควบคุมการไหลของทราย
3.แผ่น Plate มาตรฐาน ตรงกลางมีรูกลม มีชนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 152.5 มม.
4.เครื่องชั่งสนาม สามารถชั่งได้ 1 - 10 กก.
5. ทราย Ottawa (ความหนาแน่น 1.55)
6. ตะแกรง Sive # 20
7.เครื่องมือเบ็ดเตล็ด แปรง กระป๋องใส่ตัวอย่าง ช้อนตักตัวอย่าง สกัด ฆ้อน

## Slide 35: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556
การทดสอบนี้เป็นการหาปริมาตรของดินที่ขุดออกมาโดยใช้ทรายไปแทนที่ปริมาตรของดินในหลุม ทรายที่ใช้คือ Ottawa Sand เป็นทรายที่มีลักษณะกลมและมีขนาดเท่าๆ กัน หรือจะใช้ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30 แทนก็ได้ แต่จะต้องหาความหนาแน่นของทรายนี้ด้วย

## Slide 36: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556
การหาน้ำหนักทรายในกรวย
ชั่งน้ำหนักกรวยพร้อมขวดและทรายที่ใส่ไว้เต็มขวด แล้วนำมาวางบน Plate แล้วเปิดวาล์วให้ทรายไหลลงอย่างอิสระ เมื่อทรายหยุดไหลปิดวาล์วแล้วนำทรายที่เหลือพร้อมขวดไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักทรายในกรวย ให้ทำอย่างน้อย 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

## Slide 37: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556

## Slide 38
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556
1.ปรับพื้นที่บริเวณที่จะทดสอบให้เรียบ วาง Plate ลงบนพื้นตอกตะปูยึดทั้ง 4 มุมให้แน่น

## Slide 39
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556
2.เจาะดินด้วยสกัดให้เป็นหลุมขนาดเท่ากับรูตรงกลาง Plate

## Slide 40
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556
3. เจาะดินด้วยสกัดให้ลึก 10 ซม. ตักดินออกจากหลุมให้หมด

## Slide 41
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556
4.นำดินที่ได้จากหลุมไปชั่งน้ำหนัก และเก็บใส่กระป๋องไปหาความชื้น

## Slide 42
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556
5.นำขวดพร้อมกับทรายที่ชั่งน้ำหนักไว้แล้ว วางกรวยคว่ำลงบน Plate เปิดวาล์วให้ทรายไหลลงไปในหลุมที่เจาะไว้ (ห้ามไม่ให้มีการสั่นสะเทือนขณะที่เปิดให้ทรายไหลลงหลุม)

## Slide 43
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556
6.เมื่อทรายหยุดไหล ปิดวาล์วแล้วนำขวดพร้อมกับทรายที่เหลือในขวดไปชั่งน้ำหนัก

## Slide 44: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556

## Slide 45: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556

## Slide 46: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556

## Slide 47
การหาความหนาแน่นของดินในสนาม
(Field Density Test) ASTM D 1556

## Slide 48: การหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) ASTM D 1556
เปอร์เซ็นต์ของการบดอัดดิน
เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ค่าความหนาแน่นของดินในสนาม กับ ค่าความหนาแน่นของมวลดินสูงสุดจากการทดลองตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
เปอร์เซ็นต์การบดอัดดิน = ɤd(สนาม) x100 %
ɤd(มาตรฐาน)

## Slide 49: การบดอัดดิน
การบดอัดดินให้มีคุณภาพ
1. ควบคุมความชื้นให้พอเหมาะ ใกล้เคียงกับ Optimum Moisture Content ที่ได้จากการทดสอบ
2. ความหนาของวัสดุที่ถมต้องสม่ำเสมอ และมีความหนาแต่ละชั้นตามข้อกำหนด
3. ปริมาณงานที่บดอัดแต่ละชั้นต้องไม่มากเกินไป และทำให้เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีการสูญเสียความชื้น
4. ห้ามทำการถมและบดอัดขณะฝนตก

## Slide 50: การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ได้เกณฑ์ในการควบคุมการบดอัดในสนาม จะต้องเก็บตัวอย่างดินไปทดสอบค่า Maximum Dry Density และ Optimum Water Content โดยจะต้องทดสอบทุกครั้งเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนื้อดินที่ใช้งานมีลักษณะเปลี่ยนแปลง เช่น
- ขนาดคละของเม็ดดิน (Gradation)
- ความเหนียว
- สี หรือลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
- เมื่อเปลี่ยนแหล่งวัสดุ

## Slide 51
การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ

## Slide 52
การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ

## Slide 53
การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ